| 索引号 | 11341700746753455P/202111-00068 | 组配分类 | 拟审批意见公示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2021-11-26 13:41 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 项目,宣城市,光伏,养贤,宣城,噪声,发电,标准,宣州区,环境,建设,环评,油烟,排放,公示,废物,中广,变压器,运营期,废气,拟审批意见公示 |
| 信息来源 | 市生态环境局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 《中广核新能源（宣城）有限公司宣城养贤乡二期100兆瓦渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》批前公示 | 内容概述 |  |

## 《中广核新能源（宣城）有限公司宣城养贤乡二期100兆瓦渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《中广核新能源（宣城）有限公司宣城养贤乡二期100兆瓦渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2021年11月26日~12月2日，五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市生态环境局环评与排放管理科。

联系电话：0563-2719447（兼传真）

地    址：宣城市政务服务中心市生态环境局窗口

项目名称：宣城养贤乡二期100兆瓦渔光互补光伏发电项目

建设地点：安徽省宣城市宣州区养贤乡境内

建设单位：中广核新能源（宣城）有限公司

环评文件编制单位：安徽禾美环保集团有限公司

建设项目概况：

本项目为渔光互补光伏发电项目，位于宣城市宣州区养贤乡境内，项目备案代码：2103-341800-04-01-389508，总占地面积约1.34km2，折合约2000亩。本期工程规划容量100MW，设计安装303030块330Wp单晶硅光伏组件，装机容量为100MW。电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成32个3.15MW光伏发电单元。该工程于一期原升压站内扩建一台220kV/100MVA主变压器。

主要环境保护对策措施：

废水：本项目为光伏发电项目，运营期不涉生产废水，职工生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准，用于周边农田灌溉，不外排。

废气：本项目为光伏发电项目，运营期无生产废气，主要废气污染为生活油烟。确保项目营运期生活油烟排放浓度满足食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值要求2mg/m3。

噪声：本项目噪声主要是逆变器、箱式变压器、SVG变压器、无功补偿装置及站用接地变等设备运行噪声。选用噪声低、振动小的设备，并按《报告书》要求对不同设备采取有针对性的减振、消声、隔声降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

固废：本项目产生的固废主要包括废旧电气组件、废变压器油、废蓄电池、含油抹布、员工生活垃圾。按照有关规定，对该项目固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。项目危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设符合要求的暂存场所，严格执行国家危险废物管理规定，危废间暂存后定期交有资质单位安全处置，生活垃圾定点收集后由环卫部门统一处理。

有关部门意见：宣城市发改委备案。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2021年11月26日