| 索引号 | 11341700746753455P/202404-00035 | 组配分类 | 拟审批意见公示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2024-04-16 09:22 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 氢氟酸,宣城,项目,废气,氟化氢,电子,处理,生产,宣城市,建设,环境,排放,宣州区,无水,吸收,亨泰,噪声,环评,蚀刻,公示,公示公告 |
| 信息来源 | 市生态环境局 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 《宣城亨泰电子化学材料有限公司年产60000吨无水氟化氢、32000吨电子级氢氟酸、5000吨电子级混酸、5000吨电子级含氟电解质及添加剂项目（一期、二期）环境影响报告书》审批前公示 | 内容概述 | 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《宣城亨泰电子化学材料有限公司年产60000吨无水氟化氢、32000吨电子级氢氟酸、5000吨电子级混酸、5000吨电子级含氟电解质及添加剂项目（一期、二期）环境影响报告书》作出审批意见。 |

## 《宣城亨泰电子化学材料有限公司年产60000吨无水氟化氢、32000吨电子级氢氟酸、5000吨电子级混酸、5000吨电子级含氟电解质及添加剂项目（一期、二期）环境影响报告书》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《宣城亨泰电子化学材料有限公司年产60000吨无水氟化氢、32000吨电子级氢氟酸、5000吨电子级混酸、5000吨电子级含氟电解质及添加剂项目（一期、二期）环境影响报告书》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2024年4月16日~4月22日，五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市生态环境局环评与排放管理科。

联系电话：0563-2719447

地    址：宣城市政务服务中心市生态环境局窗口

项目名称：年产60000吨无水氟化氢、32000吨电子级氢氟酸、5000吨电子级混酸、5000吨电子级含氟电解质及添加剂项目（一期、二期）

建设地点：宣城市宣城高新技术产业开发区叠翠西路与乐义冈路西北角

建设单位：宣城亨泰电子化学材料有限公司

环评文件编制单位：安徽康安宏润环保科技有限公司

建设项目概况：

项目为宣城亨泰电子化学材料有限公司现有项目迁建，搬迁后不增加氟化氢产能，原厂全部停运后，本项目开始生产。项目总用地面积约148.83亩，经宣城高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码2310-341802-04-01-260828。项目一期、二期整体建设，三期暂不建设，其中一期建成达产后可达到40000吨无水氟化氢、6000吨电子级氢氟酸、5000吨电子级混酸（蚀刻液、清洗剂等含氟混合物）及年副产3600吨氟硅酸（溶解后）、2750吨工业级氢氟酸的生产能力；二期建成达产后可达到年产6000吨电子级氢氟酸及年副产2750吨工业级氢氟酸的生产能力，配套建设辅助、储运、公用、环保工程等。

主要环境保护对策措施：

废水：项目生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经隔油池+化粪池处理后，动植物油、BOD5达宣州区污水处理厂接管要求，其余因子达《无机化学工业污染物排放标准》表1水污染物排放限值后接管宣州区污水处理厂集中处理。

废气：项目天然气烘干炉、天然气回转窑、备用天然气锅炉采用低氮燃烧措施，燃烧尾气经排气筒直接排放；无水氟化氢生产中，储仓废气经布袋除尘+一级水喷淋+一级碱喷淋处理，渣仓废气、灌装废气、硫酸吸收塔废气经三级水吸收+两级碱吸收处理，卸料废气经旋风除尘+一级水喷淋+两级碱吸收处理；电子级氢氟酸生产、工业级氢氟酸生产、氧化蚀刻液生产、金属蚀刻液生产、清洗剂生产各工序产生废气经三级水吸收+两级碱吸收处理；化验室废气经一级水吸收处理。

噪声：选用低噪声设备，采取隔声、减振对设备噪声进行综合治理，及时维护管理，确保设备正常运转，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

固废：纯水制备废滤膜、废离子交换树脂、废分子筛、氟石膏等一般固废外售综合利用；废包装桶、废机油及油桶、化验废物、废滤芯等危险废物由具有危废处理资质单位安全处置；生活垃圾交环卫部门清运。

有关部门意见：宣城高新技术产业开发区管理委员会备案等。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。